## Slide 1: Saaristolaivuri
Tentti 13.12.2019 klo 18-22 TAKK Nirva Kurssikeskuksenkatu 11
Opettaja Heikki Laakso
heikki_laakso@yahoo.com 0405898455
FI51 8000 2106 2676 43

## Slide 2: Maapallon asteverkko
keskipiste
pohjoisnapa
etelänapa
isoympyrä (päiväntasaaja)
pikkuympyrä
Maapallo kiertää auringon 365,25 vuorokaudessa ellipsi rataa.
Maapallo pyörii akselinsa ympäri lännestä itään. Yksi kierros kestää 24 h.
Akseli leikkaa maapallon pinnan navoilla.
Ympyrää, jonka taso kulkee keskipisteen kautta kutsutaan isoksi ympyräksi.
Kaikki muut ympyrät ovat pikku ympyröitä.
Isoympyrää pitkin kuljettu reitti on lyhin mahdollinen.

## Slide 3: Leveyspiiri (latitudi)
Päiväntasaajalta navoille on kaarimitassa 90°.
Leveys (latitudi) lyhennetään:
    lev (leveys)
    lat (latitudi)
    ( (phi))
Joko pohjoista tai eteläistä, 0°-90° N tai 0°-90° S.
pohjoisnapa
keskipiste
etelänapa
a
lev

## Slide 4: Pituuspiiri (longitudi)
Päiväntasaaja jaetaan 360°.
0° pituuspiiri Greenwichissä.
Pituus (longitudi) lyhennetään:
    pit (pituus)
    lon (longitudi)
    ( (lambda))
Joko itäistä tai läntistä, 0°-180° E tai 0°-180° W.
pohjoisnapa
keskipiste
etelänapa
G
pit

## Slide 5: Sijainti
Sijainti ilmoitetaan leveytenä (lat) ja pituutena (lon).
Sijainnin ilmaisemiseen käytetään asteita (°), minuutteja (') ja minuutin kymmenesosia.
Esimerkiksi (Mellankobben-saari):
    Lat 59°52,0 ' pohjoista leveyttä
    Lon 23°16,4 ' itäistä pituutta
    tai lyhyemmin 59°52,0 ’ N 23°16,4 ’ E
pohjoisnapa
keskipiste
etelänapa
lev
pit
G
a

## Slide 6: Meripeninkulma (M)
Kaariminuutti = meripeninkulma
Kaariminuutin kymmenesosa = kaapelinmitta
1 Lat.min=1 M = 1852 m
1 kaapelinmitta = 185,2 m
pohjoisnapa
keskipiste
etelänapa
a
lev
Carta Marina 1:50 000

## Slide 7: Matkan pituus
1
2
Asetetaan harpin kärjet
lähtö- ja tulopaikkoihin.
Siirretään harpin kärkienväli
kartan pystyreunalle ja
luetaan kärkivälin matka
(1 leveysminuutti = 1 meri-
peninkulma).
Mikäli etäisyys on pidempi
kuin harpin kärkienväli, voidaan
matka mitata osissa ottamalla
kärkiväliksi esimerkiksi 1 mpk.
0,55M

## Slide 8: Merihorisontin jako
Merihorisontti jaetaan 360° osiin.
Asteet lasketaan myötäpäivään.
0° on kohti pohjoisnapaa.
90° on itään.
180° on kohti etelänapaa.
270° on länteen.
0
360
180
270
90
N
S
W
E

## Slide 9: Neljännesjärjestelmä
Neljännesjärjestelmässä nolla- kohtina toimivat pohjoinen ja etelä.
Suunnat ilmaistaan asteina kohti itää tai länttä (0°-90°).
Esimerkkejä:
    37° = N37°E
    165° = S15°E
    235° = S55°W
    273° = N87°W
0
0
90
90
N
S
W
E

## Slide 10: Piirujärjestelmä
Merihorisontti jaetaan pää- ja väli-ilmansuunnilla 8 osaan.
Jatkamalla puolittamista saadaan 32 jakoväliä eli kompassipiirua.
Yksi kompassipiiru vastaa 11,25°.
Nykyisin lähinnä vain ilmatieteilijät käyttävät piirujärjestelmää.
Veneilijät käyttävät astejärjestelmää.
P
E
L
I
KA
KO
LU
LO
PKO
IKO
IKA
EKA
ELO
LLO
LLU
PLU

## Slide 11: Suunta
Suunta on se kulma, jonka veneen kölilinja muodostaa pituuspiirin kanssa (0°-360°).
Tosisuunta (TS) perustuu maantieteelliseen kulmaan.
Kartan suunnat ovat aina tosisuuntia.
0
360
180
270
90
N

## Slide 12: Suuntima
Suuntima on se kulma, jonka havaittu kohde muodostaa pituuspiirin kanssa (0°-360°).
Tosisuuntima (ts) perustuu maantieteelliseen kulmaan.
Kartalta mitattavat suuntimat ovat aina tosisuuntimia.
0
360
180
270
90
N

## Slide 13: Keulakulma
Keulakulma on se kulma, jonka muodostaa veneen kölilinja ja havaittu kohde.
Keulakulma lasketaan, joko vasemmalle tai oikealle (0°-180°).
Lyhenteenä käytetään:
    vkk vasen keulakulma ts=TS-vkk
    okk oikea keulakulma ts=TS+okk
    vasen keulakulma - merkkinen
    oikea keulakulma + merkkinen
0
180
90
90
vkk
okk
TS
Kölilinja

## Slide 14: Keulasuuntima
Keulasuuntima on se kulma, jonka havaittu kohde muodostaa veneen kölilinjan kanssa (0°-360°).
Keulasuuntima lasketaan aina myötäpäivää oikealle (0°-360°).
Lyhenteenä käytetään:
    kes keulasuuntima ts=TS+kes
0
360
180
270
90
TS
Kölilinja

## Slide 15: Nopeus-, matka- ja aikalaskut
Matka=
Nopeus=
Aika=
matka [M]
aika [h]
= nopeus [kn]
matka (M)
nopeus [kn]
= aika [h]
nopeus [kn]
* aika [h]
= [M]
Kun tiedetään kaksi tekijää kolmesta voidaan laskea
kolmas tekijä.
Laskentakaavat (tunti)

## Slide 16: Laskentakaavat (min)
Matka =
Nopeus =
Aika =
matka [M]
aika [min]
[kn]
matka[M]
nopeus [solmu]
[min]
nopeus [solmu] *
aika [min]
[M]
60
* 60
* 60

## Slide 17: Nopeus-, matka- ja aikalaskut
”Muistikolmio”
Matka
Nopeus
x
Aika
x

## Slide 18: Eranto
Erannolla kuvataan maapallon tosipohjoisen ja magneettisen pohjoisen välistä eroa.
Erannon määrä ja suunta vaihtelee eripuolilla maapalloa.
Eranto muuttuu jatkuvasti.
Tosisuunta (TS) korjattuna erannolla (er) luo magneettisen suunnan (MS).
TS+/- er = MS

## Slide 19: Eksymä
Eksymällä kuvataan kompassin näyttämän ja magneettisen pohjoisen välistä eroa.
Eksymän määrä ja suunta vaihtelee eri kulkusuunnilla.
Eksymä on kaikilla aluksilla ja sen kompasseilla erilainen.
Magneettinen suunta (MS) korjattuna eksymällä (eks) luo kompassisuunnan (KS).
MS+/- eks = KS

## Slide 20: Suunta ja suuntima

## Slide 21: Paikanmääritys
Matkan edistyminen on hyvä kirjata ylös
    kartalle paikkamerkintä kellonajalla (lyijykynä)
    erilliseen luetteloon aika, paikka, loki, suunta ja nopeus
Pelkästään laitteisiin (GPS, tutka) ei kannata luottaa. Laite- tai sähkövian ilmaantuessa on helpompi jatkaa turvallista navigointia tehtyjen merkintöjen pohjalta.
Paikkamerkintöjen tarpeellisuus korostuu avomerellä, huonoissa sääolosuhteissa, pimeässä ja sumussa.

## Slide 22
Sijoittaja
Sijoittaja: viiva, jolla alus havaintohetkellä sijaitsee.
Havaittu paikka
Sijoittaja saadaan:
  havaitsemalla kaksi kohdetta silloin kun ne ovat linjassa.
  suuntimalla kohdetta (suora viiva)
  mittaamalla kohteiden väliset vaakasuorat kulmat (ympyrän kaari)
  mittaamalla etäisyydet kohteisiin (ympyrän kaari)
  luotaamalla (epämääräinen viiva)
  Paikanmääritykseen tarvitaan vähintään kaksi sijoittajaa.

## Slide 23
Yhdyslinja
Havaittu paikka
Kun kaksi kohdetta näkyvät linjassa keskenään, sijaitsee alus tällä linjalla.
Tätä linjaa sanotaan yhdyslinjaksi
Yhdyslinjaan
voidaan yhdistää
muitakin mittauksia
paikan määrittä -miseksi:
-syvyys (1,2 m)
-suuntima (128o)
-etäisyys
ts=128o

## Slide 24: Ristisuuntima
Ristisuuntimassa yhdistetään kaksi tai useampi samalla hetkellä tehtyä havaintoa kartalle.
Alus on näiden kahden suuntiman leikkauspisteessä.
Ristisuuntiman tekeminen:
    suunnitaan kaksi tai useampi kohde samanaikaisesti
    lasketaan tosisuuntimat
    piirretään suuntimat kartalle
Suuntimiin liittyy aina epätarkkuutta (+/- 2°).

## Slide 25
Ristisuuntima
Epätarkkuusalue

## Slide 26
Ristisuuntima
Epätarkkuusalue

## Slide 27
TS
Kolme suuntimaa johtaa usein
kolmiomuotoiseen kuvioon.
Oletamme olevan kolmion
keskellä tai lähellä vaarallisinta
kohtaa.
Ristisuuntima

## Slide 36
Valotunnukset

## Slide 37
Valotunnukset

## Slide 38
Valotunnukset